## Slide 1: “Seguridad en el trabajo”
ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD DE LOS CUATRO RIESGOS DE ENFOQUE – Parte 2
Washington On-Site Sewage Association
“Voice of the Industry”
Notes: The Spanish version of the training resource is to be printed and used as a follow guide/handout for Spanish speaking participants that have limited English language skills.

## Slide 2: Riesgos de Pegado Por
Exposiciones:
objetos que estan callendo
Raiz de la Causa?
“Linea de Fuego”
Alternativas?

## Slide 3: Riesgos de Pegado Por
Esta es el área que esta sobre de el trabajador.
Si usted estuviera en el tanque que es lo que le quieres que este diferente o cambiar?

## Slide 4: Riesgos de Pegado Por
Identifica los riesgos para el trabajador en esta foto.
Nombra UNA cosa que puede ayudar a protegerlo.

## Slide 5: Riesgos de Golpeado Por
Cuál es la causa del accidente "Golpeado por" que está a punto de suceder?
Linea de Fuego

## Slide 6: Image

## Slide 7: Riesgos de Golpeado Por
Como es de que esta situación se convierte en un accidente?

## Slide 8: Riesgos de Pegado Por
Qué podría ir posiblemente mal aquí?

## Slide 9: Riesgos de Golpeado Por
Cuáles son las exposiciones aquí?
No es una excavación lo suficientemente profunda como para preocuparse.
Linea de Fuego??
Mucho cuidado con varios equipos

## Slide 10: Riesgos de Golpeado Por
Que el lo que es correcto acerca de esta caída de tanque?
Nadie está en la línea de fuego
Nadie esta en el agujero

## Slide 11: Riesgos de Golpeado Por
10/23/2014 Age: 18 Fatal? No
Golpeado Por: mientras que la víctima fue a salir de una excavación durante la configuración de un registro concreto, la tapadera de el concreto siendo levantado fuera de la excavación, se vino flojo y golpeó a la víctima, causando lesiones graves.

## Slide 12: Riesgos de Gopeado Por – Controles de Trafico
Cuando es requerido usar ropa de trabajo reflexiva?
El manual de orientación sobre dispositivos de Control de tráfico uniforme (MUTCD)
Esto es en lo que te pareces a uno al otro
Notes: .

## Slide 13: Riesgos de Gopeado Por– Controles de Trafico
Esto es lo que te ves a un conductor a 20mph cuando vas viniendo de una intersección.
Qué pasa si el conductor está tratando de alcanzar a su café ?
Qué pasa si el conductor
esta enviando mensajes
de texto mientras
manejando equipo
o maquinas?

## Slide 14: Riesgos de Golpeado Por – Controles de Trafico
Esto es lo que te pareces a un conductor en condiciones de poca luz.
Que es lo que falta
aqui?
Senales de Trafico
Cambio de Velocidad
Cambio de Carril

## Slide 15: Riesgos de Golpeado Por
Exposicion?
Boronas de el superficio
Pegado por el bote
No tener un salida???

## Slide 16: Riesgos de Golpeado Por
Exposiciones?
Limitacion de visualidad a el trabajador de la maquina y equipo
Materiales en el borde de la escavacion
No tener una salida preparada

## Slide 17: Riesgos de Golpeado Por – Engulfamento
Exposicion?
Materiales de ariba de el lugar de trabajo
Equipo
Escalera
Raiz de la Causa?

## Slide 18: Struck-By Hazards – Engulfment
Exposures?
Material from above
Equipment
Ladder
Root Cause?

## Slide 19: Struck-By Hazards – Engulfment
Exposures?
Material from above
Equipment
Ladder
Root Cause?

## Slide 20: Actividad
  Escriba dos ejemplos de exposiciones de “Golpeado Por” que hay en su lugar de trabajo
  Escribir un "golpeado por" que le sucedió a usted en su lugar de trabajo.
  Escriba que es lo que recomienda para prevenir y reducirlos

## Slide 21: Riesgos de estar atrapado en medio o atorado

## Slide 22: Riesgos de estar atrapado en medio
Según OSHA, atrapados en o - entre los riesgos se definen como:
Lesiones resultantes de una persona que:
Apretar
Atrapado o Apachurado,
Pelliscado, or atrapado en medio de dos o mas objetos, o en medio de las partes de un objeto.

## Slide 23: Mayores Tipos de Riesgos de estar Atrapado o atorado en medio
Enterado en o por
Atrapado en medio
Partes sin guardias

## Slide 24: Causas primarias de fatalidades mortales de atrapado adentro o en medio de..
Installaciones de tanques
Equipo
Partes sin guardia
Equipo que se desliza y va rodando
Maintenimiento de equipo
Herramientas

## Slide 25: Atrapados en o entre los riesgos
La diferencia clave entre una atrapada y un evento pulsó es si el impacto del objeto solo provocó la lesión.
Cuando el impacto solo crea la lesión, el evento deberá registrarse como pulsado. Cuando la lesión se crea más como consecuencia de lesiones machacantes entre objetos, el evento debería registrarse como atrapada.

## Slide 26: Las Citaciones Mayores de Atrapado adentro de
Excavaciones – Systemas Protectivos
Equipo de uso para madera
Maquinas y Herramienta Manuales
Excavaciones – Requeriemientos Generales
Citation statistics from Federal OSHA data for OSHA fiscal year 2005

## Slide 27: Analisis de la Raiz de la Causa- Actividad
Atrapado en/entre – inmersión
Qual es el Problema?
La Raiz de la Causa?
Metodo
Manegamineto
Material
Personal (ombre)
Medidas
Maquinas

## Slide 28: Organizando La Informacion
Cuáles son las principales cuestiones involucradas?
Metodos
Managamiento
Materiales
Personas
Medidas
Maquinas y equipo
Problemo
Metodos
Managamiento
Materiales
Maquinas y equipo
calibración
Personas
formación
habilidad
Medidas
perdidas medidas
política
mantenimiento
inspección
nuevos pasos

## Slide 29: Como trabaja la investigacion de fatalidades
2010 – Negocio Pequenos de Fatalidades – el negocio HVAC (LLC) fue citada por 42 violaciones de seguridad y la salud después de la investigación de la muerte de un trabajador cuando él fue aplastado por una gran estructura de acero pesando aproximadamente 1,500 libras.
Penalidades assesadas: ????
$ 127,200

## Slide 30: Como trabaja la investigacion de fatalidades
Cuáles son las principales cuestiones involucradas?
Metodos
Managamiento
Materiales
Personas
Medidas
Maquinas y equipo
Problemo
Metodos
Managamiento
Materiales
Maquinas y equipo
calibración
Personas
formación
habilidad
Medidas
perdidas medidas
política
mantenimiento
inspección
nuevos pasos

## Slide 31: Como trabaja la investigacion de fatalidades
Resultados: Una Violacion (Seria) de seguridad encontra y relacionada con la mortalidad
“No extremar la prudencia o la planificación al mover cargas pesadas, inestables en una posición vertical”

## Slide 32: Como trabaja la investigacion de fatalidades
Resultados: 29 “Otras graves” violaciones de seguridad que estan relacionadas con el lugar de trabajo.
Falta de equipo
  Cinturones
  Guardias
  Equipo de elevacion no ser adecuado para el proyecto
  Exposicion de electrisidad/no tener procedimientos apropiados para LO/TO
  No tener suficiente entrenamiento

## Slide 33: Como Trabaja la Investigacion de Fatalidades
Resultados: 7 “Menos graves“ violaciones de seguridad relacionadas con el lugar de trabajo.
No notificar a la Agencia dentro de 8 horas
No guardar los inflamables apropiadamente
No comprobar la funcionalidad mensualmente/anualmente
Inspecciones diarias de montacargas no hechos
Etiquetado de botellas de liquido de gas propano no hechos o no tener etiquetas para identificar la peligrosidad de la sustancia

## Slide 34: Riesgos de Estar Atrapado en medio o adentro de
Tienen alarmas audibles de respaldo
Tener un observador para dirigir al operador si la visibilidad es restringida
Mantenga suficiente espacio detrás del vehículo
Preste atención al equipo que esta manejando de reversa

## Slide 35: Riesgos de Estar Atrapado en Medio de

## Slide 36: Riesgos de Estar Atrapado en Medio de
Trabajadores con equipo que no tiene suficiente soporte

## Slide 37: Riesgos de Atrapado Adentro o en Medio de
Asegure la traila y sobre una superficie que este plana
Inspeccione la cubierta de escombros, de bloqueo o cadenas
Asegúrese de que
el equipo esté bien
asegurado

## Slide 38: Imagen

## Slide 39: Riesgos de Atrapado en Medio o Adentro de
Hay aquí un peligro de vuelco o de rodar?
Siempre use el cinturon de seguro
Sólo viajar en el asiento previsto
No montar a caballo en cubos o en los botes, en las defensas de los carros o equipo o en las escaleras

## Slide 40: Riesgos de Estar Atrapo adentro o en medio de..
6/27/2014 Age: 67 Fatal? Yes
MACHACADO por: Un empleado fue rodado por un tractor mientras que enganchaba un remolque low-boy al tractor.

## Slide 41: Organizando La Informacion
Cuáles son las principales cuestiones involucradas?
Metodos
Managamiento
Materiales
Personas
Medidas
Maquinas y equipo
Problemo
Metodos
Managamiento
Materiales
Maquinas y equipo
calibración
Personas
formación
habilidad
Medidas
perdidas medidas
política
mantenimiento
inspección
nuevos pasos

## Slide 42: Riesgos de Estar Atrapado o en medio de

## Slide 43: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o En Medio de
10/8/2014 Edad: 53 Fatal? No
Atrapado adentro de o en medio de:
Empleado conducía una camioneta Ford 350 con el accesorio de traila plana para recoger una pieza de equipo que fue alquilado. El empleado puso el carro de reversa y se parquio y se bajo para ver detrás de la unidad para el despacho y el camión comenzó a rodar hacia atrás. El empleado intentó alcanzar en el pedal del freno y la puerta de piloto se abierto y impacto al empleado tirándolo al suelo. La llanta izquierda se enrollo en la pierna derecha de el empleado. Un testigo trasladó el vehículo quitándolo de el empleado lesionado y 911 fue llamado para responder.

## Slide 44: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o En Medio de
Qué podría ir posiblemente mal?

## Slide 45: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o en Medio de
Qué quieres hacer cuando esto sucede?
Estabilizar el equipo con la Escoba y la cubeta?
El operador tiene una exposición de lesiones o la muerte?
¿Qué necesita tener en cuenta?... Y los Otros?

## Slide 46: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o En Medio de..
Cuando estas entregando tanques que es lo que es necesario considerar?
Tierra Suave
Angulo de Entregamiento
Guiando el tanque para alinear

## Slide 47: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o En Medio de..
Cuáles son las exposiciones aquí?
Lugar pequeno para trabajar
Quien esta en la ”Linea de fuego”??
Es dificil tener communicacion con el empleado que esta
atras de el tanque.

## Slide 48: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o En Medio de..
En algunas instalaciones de tanque, es necesario conseguir la masilla de sello y poner en su lugar.
Esto es una actividad de alto riesgo en la forma en que se está haciendo el trabajo.
¿Cómo podría hacerlo diferente?

## Slide 49: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de on En Medio de..
Las eslingas deben ser inspeccionadas antes de cada uso
Las eslingas deben tener etiquetas que indican las capacidades

## Slide 50: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de on Medio de..

## Slide 51: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o En Medio de..
Este trabajador está fuera de la vista de espejo del conductor
Este es un ejemplo de pobre y poca responsabilidad de el personal y poco conocimiento de la situación por el trabajador

## Slide 52: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o En Medio de…
7/22/2014 Edad: 54 Fatal? Si
La víctima fue pulsado por un camión de dompe que estaba cargada o llena: La víctima estaba trabajando como un miembro en pleno tierra con un equipo de empleados que estaba haciendo un proyecto de chip sellado.
La víctima fue golpeada por un camión de carga que callo sobre él.

## Slide 53: Riesgos de Estar Atrapado Adentro de o En Medio de..
Un camionero estaba trabajando entre el marco y la descarga de caja de un camión
La caja de la descarga cayó repentinamente, machacando su cabeza

## Slide 54: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..
1/27/2014 Edad: 33 Fatal? No
EMPLEADO TIENE SU BRAZO IZQUIERDO ATRAPADO EN UN ÁRBOL Y SE LO ROMPIÓ:
Empleado estuvo trabajando por debajo de una maquina de rotación y el eje cogió su ropa y torció su brazo hasta romperla.

## Slide 55: Organizando La Informacion
Cuáles son las principales cuestiones involucradas?
Metodos
Managamiento
Materiales
Personas
Medidas
Maquinas y equipo
Problemo
Metodos
Managamiento
Materiales
Maquinas y equipo
calibración
Personas
formación
habilidad
Medidas
perdidas medidas
política
mantenimiento
inspección
nuevos pasos

## Slide 56: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..

## Slide 57: Suelos de tierra y lodo pueden presentar riesgos especiales. A menudo se dejan abiertas durante días o semanas Ellos son examinados en diferentes intervalos por el diseñador y el regulador
Riesgos de Caidas/ Atrapado Adentro - Excavaciones

## Slide 58: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..
Esta imagen representa un gráfico publicado de una jurisdicción de salud Local para representar un suelo "hoyo de prueba" para la evaluación del componente de disposición. ¿Cumple con los requisitos de excavación de la zanja?

## Slide 59: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..
Figura N-11
Simples Configuraciones
Para tierra Typo C
Inclinacion Simple
Todas las excavaciones simples de 20 pies o menos en profundidad tendran una inclinacion maxima permisible de 1 ½:1

## Slide 60: Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..
La Tierra peza estimadamente 100 – 140 libras/piez cuadrados.
Cada pie de profundidad agrega más presión del lado
Una vez que la presión excede la capacidad que el suelo puede sostener para sí mismo, es posible que falle
120
120
120
120
120

## Slide 61: Requerimientos Basicos CFR 1926.650-654
Trabajo debe ser supervisado por una persona competente"”
Protección se requiere más de 5 pies de profundidad o si existe la posibilidad de un derrumbe
Las excavaciones se inspeccionarán diariamente o con cambios
Acceso/salida se requiere más de 4 pies de profundidad
Un plan de rescate debe estar en su lugar
Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..

## Slide 62: Escudos de trincheras o cajas
Diseñado para tierra de tipo C
Se puede utilizar con todas las clases de suelos
Escudos se pueden mover horizontalmente con los trabajadores adentro de la trinchera o caja
Trabajador debe permanecer dentro de escudos
Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..

## Slide 63: No Hagas

## Slide 64: trenching

## Slide 65: Requisitos de barricada de excavaciones
Las excavaciones deben ser barricadas o marcadas si no son fácilmente accesibles
Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..

## Slide 66: La Capacidad de Rescatar
Un plan de rescate debe estar en su lugar
Rescate de un trabajador enterrado es un proceso lento y tedioso
Riesgos de Estar Atrapado Adentro o en Medio de..

## Slide 67: Electrocucion

## Slide 68: Las Causas Primarias de Fatalidades Causadas Por Electrocucion - OSHA
Contacto con líneas eléctricas aéreas
Contacto con líneas eléctricas enterradas sin marcar
Contacto con circuitos energizados en paneles
Herramientas y cables mal mantenidos
Relampagos de electricidad

## Slide 69: Las Primarias Citaciones de Electrico
Métodos de instalar cables de electricdad, componentes y equipos de uso General
Electrico, Requerimientos Generales
Electrico, Prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, requisitos generales
Electrico, el Disegno y Proteccion de Alambres
Citation statistics from Federal OSHA data for OSHA fiscal year 2005

## Slide 70: Definicion de Electricusion
Resultados de electrocución cuando una persona se expone a una cantidad letal de energía eléctrica.
Un peligro eléctrico puede definirse como un peligro serio cuando expone a los trabajadores a lo siguiente:
  Quemaduras
  Electrocusion
  Impresionar
  Destello de Arco/Detonar de Arco
  Fuego
  Explosion

## Slide 71: Quemaduras - Definiciones
Una quemadura eléctrica es una quemadura que resulta de la electricidad pasada a través del cuerpo causando lesiones rápidas.
Quemaduras eléctricas difieren de quemaduras térmicas o químicas en que a menudo causan más daño su dérmico.
Exclusivamente pueden causar daños en la superficie, pero más a menudo los tejidos más profundos por debajo de la piel han sufrido graves daños.
Quemaduras eléctricas son difíciles de diagnosticar con precisión, y muchas personas subestiman la gravedad de sus quemaduras.

## Slide 72: Riesgos de Electricucion
Voltajes y o tensiones superiores a 50 V que tiene contacto con la piel humana seca intacta puede causar fibrilación del corazón con las corrientes eléctricas en los tejidos del cuerpo que ocurren al pasar por las áreas del pecho.
El tejido de humano vivo puede ser protegido de daños por las características aislantes de piel seca hasta alrededor de 50 voltios. Si la piel está húmeda, entonces todo esto cambia.

## Slide 73: ¿Principal exposición a riesgos de electrocución en el sitio??
Cuáles son algunos ejemplos específicos en la industria en el sitio?
Instalación no licensiada de paneles de Control
Instalacion o cambio de flotes no licensiada
Instalacion y Cambio de Pompas no licenciada
No tener acceso al Panal de Fusos y de Controles para LO/TO cuando atiende al sitio de trabajo que fue dirigido de la llamada de servicio

## Slide 74: Riesgos de Electrico
Diagramas eléctricos pueden ser útiles al diagnosticar sistemas!
Bueno?
Mejor?
Optimo?

## Slide 75: Ejemplo de La Raiz de la Causa Que Fue Fatal
BREVE descripción del accidente: Un empleado estaba subiéndose a una escalera de metal para darle un taladro eléctrico de mano a el instalador oficial que estaba arriba de un andamio que estaba cerca de cinco pies por encima de él. Cuando la victima alcanzo al tercer pie de la escalera la víctima recibió una descarga eléctrica que lo mató.

## Slide 76: Organizando La Informacion
Cuáles son las principales cuestiones involucradas?
Metodos
Managamiento
Materiales
Personas
Medidas
Maquinas y equipo
Problemo
Metodos
Managamiento
Materiales
Maquinas y equipo
calibración
Personas
formación
habilidad
Medidas
perdidas medidas
política
mantenimiento
inspección
nuevos pasos

## Slide 77: Ejercisio de la Raiz de la Causa de Muertes
Empleado de 17 anos de edad
Aprendizaje
Tiempo en el trabajo – 1 mes
Programa de Seguridad: Parcial
Entrenamiento: Algo
Sitio de trabajo Inspeccionado Regularlarmente - No

## Slide 78: Resultados de la Investigacion Por Muertes causadar Electricidad
La investigación reveló que la cuerda de extensión no tenia una clavija que falta y que un conductor en el cable verde estaba haciendo contacto intermitente con el cable negro energizante de tal modo por toda la longitud del marco del taladro y el cable a tierra. El taladro no era de doble insulsamente.

## Slide 79: Como resultado de su investigación, OSHA emitió Citaciones Por Las Violaciones de Normas de Construcción.
1. Uso interruptores de tierra que son aprobados o de un programa de equipo seguro de conductor para proteger a los empleados en las obras de puesta en tierra[29 CFR 1926.404(b)(1)].
2. Utilice equipo que puede proveer una ruta permanente y continua fuera de circuitos, equipos, estructuras, conducto o recintos a tierra[29 CFR 1926.404(d)(6)].
3. Inspeccione las herramientas eléctricas y equipo diario y retire el equipo dañado o defectuoso de uso hasta que este reparado[29 CFR 1926.404(b)(iii)(c)].

## Slide 80: Riesgos Electricos

## Slide 81: Riesgos Electricos
Proveido por el dueño de casa... con información adicional.
Bueno, mi abuelo nunca tuvo su sistema pompeado en XXX años! No sé cuál es el problema!

## Slide 82: Riesgos Electricos
Proporcionado por el fabricante
Suelen encontrarse dentro de la puerta del panel de control

## Slide 83: Riesgos de Electicusion
Asegurar el aislamiento de energía en instalaciones nuevas y existentes componentes OSS.
En la reparación o instalación de componentes eléctricos Asegúrese de usar LO adecuado/a medidas de.
¿Si el acceso es limitado en algún lugar hay otra manera en que puede aislar la energía?

## Slide 84: Riesgos de Fuegos Elctricos
Antes de comenzar el trabajo, siempre aga una doble comprobación para asegurarse de que el circuito este apagado con el equipo de prueba apropiado.
Tenga CONFIANZA pero VERIFIQUE

## Slide 85: Choques Electricos
Choque eléctrico es la reacción fisiológica o lesiones causadas por corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo.
Se produce al contacto de una parte del cuerpo con cualquier fuente de electricidad que provoca una corriente suficiente a través de la piel, los músculos o el pelo.

## Slide 86: Dano Electrico
Ruta: Daño está relacionadcon el camino por el que pasa corriente por el cuerpo.

## Slide 87: Protegerse de riesgos eléctricos
La mayoría de los accidentes eléctrica resultan de uno de los siguientes factores:
Instalación o equipo peligroso
Lugar de trabajo inseguro
practicas inseguras de trabajo

## Slide 88: Riesgos de Electrico PPE y Herramientas
Qué protección ofrece el equipo personal?
Empleados que trabajan directamente con electricidad deben utilizar el equipo de protección personal que es requerido para los puestos de trabajo.
Equipo puede incluir guantes insulados y protectivos, capuchas, mangas, esteras, mantas y cascos de protección industriales diseñados para reducir el riesgo de choque eléctrico. Toda ayuda reduce el riesgo de accidentes eléctricos.

## Slide 89: Riesgos de Electrico y PPE y Herramienta
Herramientas adecuadas ayudan a proteger a los trabajadores contra los riesgos eléctricos.
Es importante mantener las herramientas regularmente para evitar deterioro y convertirse en ser peligrosos.
Compruebe cada herramienta antes de usarla. Si usted descubre un defecto, inmediatamente retire del servicio y márquela para que no se va a usar hasta que haya sido reparado o sustituido.
Cuando utilice una herramienta para manejar conductores energizados, compruebe y asegurese de que está diseñada y construida para soportar las tensiones y las tensiones a que ha sido expuesto.

## Slide 90: Riesgos Electricos y PPE y Herramientas

## Slide 91: Responsibilidades de el Empleador
Todos los empleados deben ser entrenados para estar familiarizado con los procedimientos de seguridad para su trabajo particular.
Al trabajar en instalaciones eléctricas estos son algunos procedimientos básicos a seguir:
Desenergice el equipo y utilizar procedimientos de bloqueo y una etiqueta para que el equipo sea desenergizado.
Utilizar equipo de protección de aislamiento y mantener una distancia segura de partes energizadas.
Utilice herramientas debidamente aisladas para trabajos eléctricos

## Slide 92: Electrical Hazards - Inspection
Issues of electrical fires and failure of UV lights is well documented.
There is also the potential of electric shock from loose wire nuts or exposed conductors.
Mantenga picando la area... encontrarás el tanque aún!!

## Slide 93: Riesgos Electricos - Inspeccion
Cableados como este deben ser protegidas en cajas cerradas
Existe la posibilidad de choque eléctrico de la exposición a los alambres sueltos de conductores o nueces
expuestos
El agujero en la parte
inferior de la caja no está
realmente allí para dejar
salir la agua!

## Slide 94: Riesgos Electricos – Instalacion –La Potencial de ARC
Por lo general dura menos de un segundo
Tiene energía radiante extremadamente alta (calor).
Es explosivo en naturaleza (ejerce gran fuerza).
Puede incendr o derretir la ropa de trabajo convencional.
recorte con fusible
transformador
servicio
primaria
secundarias
cable
teléfono

## Slide 95: Voltios/metro
40 voltios/metro, fuerza de campo eléctrico en una zona residencial.

## Slide 96: Riesgos Electricos- Asegure Espacios libres de Peligro
Instale avisos de bandera a distancias adecuadas
Si es difícil para un operador ver las líneas de electricidad,
designar a un observador
Si no puede mantener
espacios libres y
adecuados, entonces
avise a la Compania de
Energía que venga a aislar,
mover o desenergizar
la líne

## Slide 97: Electrical Hazards - Overhead Powerlines

## Slide 98: Riesgos Electricos – Lineas de Electricidad bajo suelo

## Slide 99: Riesgos Electricos– Lineas de Electricidad bajo suelo
Las encuestas de la industria indican que mal identificacion cuenta para 25% de enfoque de utilidades
Los riesgos de Arc elevan y
han dañado a el equipo y a
puesto a los operadores
en riesgo.
¡ Alto! Evalue la situación
antes de intentar bajar de
el equipo.
Despejar con cuidado
el salto – al bajar y no
asta estar libre de peligro.

## Slide 100: Si Occurre Contacto
Permanecer en la máquina si es posible
Advertir a todos los demás que se mantenga alejado
Notifíquelo inmediatamente a la empresa de energía
Trate de alejar pero asegurar línea no está "conectada”

## Slide 101: Daños eléctricos a el cuerpo
Si toca una línea de energía, electricidad intentará recorrer tu cuerpo. Si toca una línea de energía, electricidad intentará recorrer tu cuerpo
Cuando la electricidad viaja a través del cuerpo, se calienta y quema los tejidos del cuerpo internamente
Electricidad deja el cuerpo violentamente, causando quemaduras o incluso soplando un orificio de salida de el cuerpo

## Slide 102: Procedimientos de Salida
Si debe salir, saltar con los pies juntos
No toque la máquina
Brinque o salte fuera del área

## Slide 103: Sumario
Desde el inicio de OSHA .
  Accidentes de trabajo mortales son abajoAccidentes de trabajo mortales han bajado 60%
  Enfermedades y lesiones han bajado 40%
  Esto también es tomando en cuenta que la fuerza de trabajo en los Estados Unidos ha más que duplicado en tamaño!

## Slide 104: Sumario
Fuente : CDC (NIOSH)
  Construcción representa aproximadamente el 8% de la fuerza laboral, pero ….
  Construcción representa el 44% de las muertes ocupacionales

## Slide 105: Estar Libre de Accidentes
Planificacion
Entrenamiento
Inspeccion
Sobre observar
Leccion aprendida
Re-evaluar

## Slide 106: Sumario
Los Cuatro peligros de enfoque son responsables por la mayoría de las pérdidas físicas, financieras y emocionales en el sitio— y existen en casi cada lugar de trabajo.
Practicar y mantener seguridad
es la responsabilidad de todos,
y TODO el tiempo.
Examen Poste #2

## Slide 107: OSHA Susan Harwood Grant
Fue proveido por el Departamento de Seguridad Ocupacional y Administración de la Salud y por el Departamento de Trabajo. No necesariamente reflejan las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo, ni menciónar nombres comerciales o productos comerciales y tampoco organizaciones en cual pudiera implicar la aprobación por el gobierno de los Estados Unidos.
Este material fue producido bajo el subsidio número
SH-27631- SH5
Notes: Recognition slide for grant from OSHA