## Slide 1: -

## Slide 2: Numeros para recorder en excavaciones:

## Slide 3: Peligros más comunes
DERRUMBES
LÍNEAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS
CAÍDAS
TRÁNSITO
ESTRUCTURAS
INESTABLES
CAÍDA DE
CARGAS
AIRE VICIADO
CAÍDA DE
OBJETOS
AGUA
FIEBRE DEL
VALLE
Notes: Fotografía de fondo del CDPH

## Slide 4: Derrumbe de zanjas = riesgo máximo
Entierra trabajadores con rapidez.
Alta probabilidad de muerte.
La mayoría de las zanjas son de 5 a 15 pies de profundidad.
Los trabajadores quedan atrapados.
Notes: Fotografía de subvención Harwood del Departamento de Bomberos de Maryland

## Slide 5: ¿Cree que puede correr?
Si una zanja se colapsa, ¿por qué no solo correr para quitarse?
La tierra cae demasiado rápido.
Adivine qué tan rápido cae desde alturas de:
2 pies, 4 pies y 6 pies.

## Slide 6: ¡No hay tiempo de escapar!
El tiempo de respuesta de un humano es de 0.50 segundos aproximadamente
La tierra cae:
2 pies en 0.35 segundos
4 pies en 0.50 segundos
6 pies en 0.61 segundos
¡No alcanzaría la escalera a tiempo!
Se alcanza la escalera en 0.11 segundos.
El impacto ocurre en 0.61 segundos cuando la tierra cae de 6.00 pies.
Se alcanza la escalera en 0.11 segundos.
El impacto ocurre en 0.61 segundos cuando la tierra cae de 6.00 pies.

## Slide 7: ¿Cuánto pesa la tierra?
Un pie cúbico de tierra = de 100 a 120 lb
Una yarda cúbica de tierra = de 2,700 a 3,000 lb
¿Cómo es una yarda cúbica?
Notes: Ilus. OSHA de Oregón

## Slide 8: El equivalente a un vehículo
2,605-3,035 lb (1 yd3)
3,922-4,441 lb (1.5 yd3)
4,798-5,372 lb (1.75 yd3)

## Slide 9: Deslizamiento de tierra excavada apilada

## Slide 10: Colapso de muros desprendidos
La tierra en capas y la línea de fractura indican un colapso.
Montón de material excavado
Línea de fractura

## Slide 11: Deslizamiento del borde
La tierra
excavada apilada está demasiado cerca del borde y la vibración del vehículo puede causar un colapso.
La tierra excavada apilada restante se debe retirar antes de un intento de rescate seguro.
Fractura
Vibración del suelo
Montón de material
excavado

## Slide 12: Desprendimiento a medio muro
Las fisuras y grietas pequeñas a lo largo de una pared indican debilidad y colapso.
Montón de material
excavado
El excedente resultante genera un esfuerzo de rescate peligroso y difícil.

## Slide 13: Los peligros de derrumbes son reales; revisión
Las excavaciones son naturalmente inestables.
Las condiciones pueden cambiar con rapidez.
Los derrumbes en zanjas ocasionan más muertes.
Los derrumbes suceden súbitamente y sin advertencia.
No puede correr para escapar ni excavar para salir.
La fuerza y el peso de la tierra colapsada ocasiona lesiones graves o la muerte.
¡JAMÁS entre a una zanja a menos que no tenga dudas de que es segura!

## Slide 14: Tipos de sistemas de protección
APUNTALE
PROTEJA
INCLINE

## Slide 15: Peligro para el equipo de primera respuesta y las víctimas
Las operaciones de rescate en excavaciones son peligrosas y podrían:
  ocasionar más derrumbes
  aumentar la presión que la tierra ejerce sobre la víctima enterrada
  aumentar la gravedad de las lesiones de la víctima
  JAMÁS CORRA A UNA ZANJA COLAPSADA: ¡PODRÍA VOLVERSE UNA VÍCTIMA TAMBIÉN!

## Slide 16: En el lugar
MANTENGA LA CALMA.
ASEGURE EL LUGAR.
RETIRE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA QUE NO ESTORBEN.
PASE LISTA DE TODOS LOS TRABAJADORES.
NO ESTORBE A LOS RESCATISTAS.
APAGUE EL EQUIPO.